## Slide 1: PJ22045 1R8T Rex rev0.1
REX REV0.1 · 2026-10-16
一路 RFSoC ADC 訊號經 VU13P 廣播到 8 個 RFSoC DAC；z2 每個通道加上 Calibration 與 Gain Control
8 × cal_plus_gain_control
NCO ±1.04 GHz
2.3 ~ 3.3 GHz
Timing met

## Slide 2: rev0.1：z2 每個 DAC 前加上完整處理鏈
總覽
8
個 z2 通道，各自一份 cal_plus_gain_control
2.8 GHz
RF 中心頻率（NCO ±1.04 GHz，頻段 2.3 ~ 3.3 GHz）
0.000
ns WNS · RFSoC_TX：timing met，0 failing endpoint
+0.063
ns WNS · RFSoC_RX：timing met
板子 | 來源 | Rex rev0.1 的修改 | 輸出
RFSoC_TX（z2） | dev 專案 Save Project As | 8 × cal_plus_gain_control + system_reg_map；NCO ±1.04 GHz；PL + PS | bit / ltx / xsa / BOOT.bin
RFSoC_RX（z1） | rev0.12 source/47dr1 | 只改 NCO 0.84 → 1.04 GHz；補回 onebit_cdc_fifo；PL only | bit / ltx / xsa
VU13P | rev0.12 release | 無 | 沿用 rev0.12
全部尚未上板驗證。RFSoC_TX 本版只驗證 IF 輸出端；Gain Control 中與 TRM 相關的功能（SR、TX / RX 模式、RXAGC）待 TRM 板上線後處理。三塊板 NCO 必須一致，不要與 rev0.11 / rev0.12 的 z1（0.84 GHz）混用。

## Slide 3: 一塊 47DR 送、VU13P 廣播、一塊 47DR 收
架構
SOURCE · RFSoC_RX
ZU47DR · z1
• ADC 00（m00/m01）→ 160 b + timestamp
• Aurora X0Y1 core1（X0Y6-7）
• 其他 7 個 ADC 回送同編號 DAC
• NCO +1.04 GHz（本版修改）
RELAY · 未修改
VU13P
• RX X1Y8 core1（quad 228）
• Broadcaster 1 → 8，無 tready
• TX X1Y4 ~ X1Y7，core 0 + 1
• 沿用同事 rev0.12
OUTPUT · RFSoC_TX
ZU47DR · z2
• 8 個 Aurora core，依 timestamp 對齊
• 8 × cal_plus_gain_control（新增）
• Calibration + Power Fit + AGC
• DAC s00 ~ s32，NCO −1.04 GHz
1 link
8 links
橘：z1 ADC 資料（一條 2-lane Aurora）。藍：8 條 2-lane Aurora 送到 z2，內容相同。每條：Aurora 64B66B、Framing、2 × 25.625 Gb/s、156.25 MHz refclk。Aurora 傳輸與時間同步沿用同事設計（reference_rev0.12）。

## Slide 4: RFSoC_RX：只改 NCO，其餘與 rev0.12 相同
RFSOC_RX · Z1
項目 | rev0.12 47dr1 | RFSoC_RX（rev0.1）
RFDC ADC / DAC NCO | 0.84 / −0.84 GHz | 1.04 / −1.04 GHz（與 z2 對齊）
onebit_cdc_fifo | release 清理時遺失 | 補回（與 RFSoC_TX 同一份）
design_1_wrapper | release 沒附 .gen | build 腳本重新產生並設為 top
ip_repo | source/47dr1/ip_repo | hardware/ip_repo（專案內）
Build 01
• WNS +0.063 / WHS +0.010 ns
• 0 critical warning
• LUT 14.7 % / FF 10.1 % / BRAM 20.8 %（= 同事 z1）
• PL only，沒有 PS 程式

## Slide 5: RFSoC_TX 頂層：同事設計 + 8 個新通道
RFSOC_TX · Z2
沿用（未修改）
• Aurora container
• hier_rx_x0y1 ~ 4（delay → FIFO → aligner）
• hier_mts、timer_1
• axi_delay、GPIO
新增
• 8 × cal_plus_gain_control（放頂層）
• 8 × rfdc_iq_combine
• system_reg_map
• vio_ext_inputs（暫時）
修改
• smartconnect 6 → 23 MI
• ADC Outclk 30 → 240 MHz
• NCO ±0.84 → ±1.04 GHz
• 補回 onebit_cdc_fifo

## Slide 6: 8 個通道：Aurora 或本板 ADC → DAC
RFSOC_TX · Z2
Ch | in_0（Aurora） | in_1（ADC） | DAC | adc_clk | Reg map | Gain BRAM
ch1 | hier_rx_x0y2 / M_AXIS_C0 | m00 / m01 | s00 | clk_adc0 | 0xA009_0000 | 0xA009_A000
ch2 | hier_rx_x0y2 / M_AXIS_C1 | m02 / m03 | s02 | clk_adc0 | 0xA009_1000 | 0xA009_C000
ch3 | hier_rx_x0y1 / M_AXIS_C0 | m10 / m11 | s10 | clk_adc1 | 0xA009_2000 | 0xA009_E000
ch4 | hier_rx_x0y1 / M_AXIS_C1 | m12 / m13 | s12 | clk_adc1 | 0xA009_3000 | 0xA00A_0000
ch5 | hier_rx_x0y3 / M_AXIS_C0 | m20 / m21 | s20 | clk_adc2 | 0xA009_4000 | 0xA00A_2000
ch6 | hier_rx_x0y3 / M_AXIS_C1 | m22 / m23 | s22 | clk_adc2 | 0xA009_5000 | 0xA00A_4000
ch7 | hier_rx_x0y4 / M_AXIS_C0 | m30 / m31 | s30 | clk_adc3 | 0xA009_6000 | 0xA00A_6000
ch8 | hier_rx_x0y4 / M_AXIS_C1 | m32 / m33 | s32 | clk_adc3 | 0xA009_7000 | 0xA00A_8000
資料格式
160-bit AXIS：每拍 5 個複數 sample，每個 {Q[15:0], I[15:0]}；256 MHz = 1.28 GSPS。DAC 對應與同事原設計相同
為什麼不包 hierarchy
同事 hier_rx 的 M_AXIS_C0/C1 是 Monitor mode；包成 hierarchy 後新 pin 也變 Monitor，Aurora 資料不會接上（validate 不報錯）

## Slide 7: 一個通道：從輸入到 DAC
處理鏈
clk = FPGA_clk 256 MHz · 160 b
in_0 / in_1
Aurora /
本板 ADC
Source Mux
mem39
0 clk
bypass
mem38
0 clk
split
I / Q
0 clk
FIR
16-tap
9 clk
combine
I/Q → 160 b
1 clk
Delay
mem17/18
1 + coarse
Phase
5 × CORDIC
mem19
Gain
BRAM 表
4 clk
bypass mux
mem38
0 clk
DAC
×3 interp
−1.04 GHz
adc_clk 240 MHz（agc_emu）
power_fit_top
pf / goal_rel
agc_emu
TXAGC · RXAGC · SR · sync
index mux
mem20 / 21
mem38 = 1
開機預設
mem39 = 0（Aurora）、mem38 = 0（完整處理）；FIR = impulse（純延遲 7 sample）
固定延遲 ≈ 150 ns
(17 + L_c + coarse) clk + (fractional + FIR group delay) sample；CORDIC L_c 待確認
8 通道相同
RTL 與 IP 設定相同；通道間差異來自 Aurora / 類比鏈路，由 Delay / Phase / Gain 補償

## Slide 8: mem39 選來源，mem38 選要不要處理
SIGNAL SOURCE MUX
mem39 | mem38 | DAC 輸出 | 用途
0 | 0 | Aurora → FIR → Delay → Phase → Gain | 開機預設；正常運作
0 | 1 | Aurora 原樣 | = rev0.12「Aurora 直接送 DAC」
1 | 0 | 本板 ADC → FIR → Delay → Phase → Gain | 本板 loopback 量測 / 校正
1 | 1 | 本板 ADC 原樣 | 量 RFDC ADC → DAC 原始通道
mem38 = 1 時正常路徑照常運作：Power Fit / AGC / status snapshot 仍有效，可在 bypass 下觀察 pf 與 TXAGC。
XSDB：reg_ch N → reg_wr signal_source_select 1（本板 ADC）/ reg_wr bypass_axis_iq 1（直通）。
純組合邏輯
0 latency、每通道約 90 ~ 130 LUT、0 FF；沒選到的一路 tready = 1，資料丟棄
切換暫態
約一個處理 latency 的期間是兩個來源混合；沒有 flush / mute
與 rev0.12 不同
rev0.12 的 Aurora 直接送 DAC；本版預設會經過處理，要恢復直通請設 mem38 = 1

## Slide 9: FIR、Delay、Phase、Gain 四級校正
CALIBRATION
mem0 ~ 16
In-band FIR
• 16-tap complex FIR
• 係數 S0.15（0x7FFF ≈ 1.0）
• 9 clk + group delay
• 開機 impulse，待上板量測
mem17 / 18
Delay
• coarse 0 ~ 15 clk
• fractional 0 ~ 4 sample（1/5 clk）
• latency 1 + coarse clk
mem19
Phase
• 5 × CORDIC Rotate
• 每個 sample 旋轉 phase_offset
• latency L_c 待確認
BRAM 2048 × 32 b
Gain
• gain index 1/16 dB → 線性 gain
• round-half-even，飽和 ±16384
• 4 clk；index = TXAGC 或 manual
ch1 資源（build 01，routed） | LUT | FF | RAMB36 | DSP
cal_plus_gain_control_ch1 合計 | 14,973 | 25,226 | 7（+ RAMB18 × 1） | 363
in_band_flatness（FIR） | 4,917 | 10,130 | 0 | 320
calibration（Delay + CORDIC + Gain + BRAM） | 6,892 | 9,144 | 2 | 40

## Slide 10: Power Fit：算出把訊號搬到 goal 的增益
POWER FIT
量測
CW（sys0 = 0）
• 每拍取 sample 2，sqrt(I² + Q²)
• 區塊平均 N = 2^k（預設 256 ≈ 1.0 µs）
• goal = min(cw_goal, −margin)，預設 −6 dBFS
外部輸入
Pulse（sys0 = 1）
• pulse_avg_amp / pulse_papr（目前由 VIO）
• 不變 M 拍後自動鎖存（M = 4）
• goal = −(margin + PAPR)
pf = round(goal − input_dBFS)
1/16 dB · 飽和 ±511（±31.94 dB）· 16384 = 0 dBFS · 同時輸出 goal_rel = goal − goal_ref
路徑 | 延遲
power_fit_db：鎖存 → pf / goal_rel / goal | 6 拍（23 ns）
CW：區塊最後一個 sample → pf | ≈ 15 拍（≈ 60 ns）
CW：更新週期（k = 8） | 256 sample ≈ 1.0 µs
Pulse：輸入改變 → pf（M = 4） | 11 拍（43 ns）
pf 改變 → agc_cdc 的 adc_clk 端 | ≈ 25 ~ 28 ns
Power Fit 只算增益，不碰資料：pf 經 agc_emu → gain_index_mux → Gain_Compensation 才套用到資料。量測點是 Source Mux 選到的訊號、FIR 之前。

## Slide 11: TXAGC：類比優先，數位只補殘差
GAIN CONTROL
5 ~ 130 dB
類比衰減，28 個檔位（5 dB / 4 dB 步階）
0 ~ 4.94 dB
數位補的殘差 R（有遲滯時 −H ~ 4.94 + H）
1 dB
預設換檔遲滯 H（sys16 = 0x10）
state 0 · 130 dB
state 17 · 45 dB
state 27 · 5 dB
0 ~ 17：每檔 5 dB
17 ~ 27：每檔 4 dB
目標總衰減 T | 公式（1/16 dB；A + R = T，數位 gain = pf − R）
Linear（sys4 = 0，開機預設） | 1545 + linear_offset − rx_att_index × 160 + pf − offsets + algo × 16
Manual（sys4 = 1） | dac_output_ref + goal_rel + 800 − target_power × 16 + manual_offset − offsets + algo × 16
Manual TX att（mem31 = 1） | agc_manual_tx_att_db × 16
Linear：回波以固定總增益（標稱 0 dB）通過，pf 被完全抵銷。Manual：輸出功率對準 agc_target_power。1545 = 96.5625 dB、800 = 50 dB 是標稱值。

## Slide 12: 模式、shift register 與本版現況
GAIN CONTROL
模式 | 進入條件 | TX 衰減欄位 | 數位 gain
RX mode | agc_reg5[7] = 1（開機） | dummy 130 dB | pf − R
TX mode | agc_reg5[7] = 0 | TXAGC 結果 | pf − R，與類比換檔同步
Bypass | mem28 = 1 | mem29 state | pf（R = 0）
Manual RX | mem36 = 1 | — | RX 衰減 = mem37
Shift register（74LVC595 × 5）
• Reg1~4：衰減器欄位，內容一變就自動送（latest wins）
• Reg5：TXRX_SW / Filter / PA，由 mode ctrl 控制順序與 settle
• 數位 / 類比同步：N = 35 adc_clk（sys5）與 RCLK 同一個 edge
本版現況（IF 驗證）
• 8 通道的 Reg1~5 SER / SRCLK / RCLK 沒有接到頂層、沒有 XDC：類比換檔沒有實體效果
• 開機在 RX mode（agc_reg5 = 0x80）、Linear
• 數位仍補 R：IF 驗證時用 mem20 = 1、mem21 固定數位 gain 避開跳檔
• 外部輸入暫時由 vio_ext_inputs 提供
• TRM 上線後處理（Follow-up T1 ~ T3）

## Slide 13: Pulse 輸入改變後 ≈ 290 ns 套用到資料
TIMING
條件
• Pulse avg 與 PAPR 同拍改變（t0）
• M = 4（sys3）
• SR 週期 50 adc_clk（sys6）
• digital_apply_delay 35（sys5）
• Manual / Linear 結果相同
tb_pulse_timeline 模擬值，不含 595 輸出延遲與衰減器切換時間；尚未上板量測
1
Power Fit pf / goal_rel / goal 輸出
43.0 ns
2
agc_cdc adc_clk 端收到 pf / goal_rel
67.6 ~ 71.4 ns
3
TXAGC tx_att_state / 數位 gain index
84.3 ~ 88.1 ns
4
SR start Reg1~4 開始傳送
88.4 ~ 92.3 ns
5
RCLK 類比衰減鎖存
238.4 ~ 242.2 ns
6
gain_index_tx 回到 FPGA_clk → gain_index_mux
273.4 ~ 277.3 ns
7
套用 Gain_Compensation 4 拍後到資料
≈ 289 ~ 293 ns

## Slide 14: PS 位址：原位址不變，新增從 0xA009 起
REGISTER MAP
位址 | 大小 | 模組
0xA000_0000 | 64 KB | DMA_Ctrl
0xA001_0000 | 64 KB | axi_gpio_arstn
0xA002_0000 | 64 KB | axi_gpio_pma_rst
0xA003_0000 | 64 KB | axi_intc_0
0xA004_0000 | 256 KB | usp_rf_data_converter_1
0xA008_0000 | 64 KB | axi_delay
0xA009_0000 ~ 7FFF | 8 × 4 KB | ch1 ~ 8 addressable_reg_map
0xA009_8000 | 4 KB | system_reg_map（8 通道共用）
0xA009_A000 ~ 0xA00A_9FFF | 8 × 8 KB | ch1 ~ 8 gain 表 BRAM
Channel reg map
mem0 ~ 39 設定、mem64 ~ 70 狀態；chN = 0xA009_0000 + 0x1000 × (N − 1)
system_reg_map
sys0 ~ 16：Power Fit 模式、AGC 週期、遲滯；sys14 build_version 目前為 0
存取規則
AXI4-Lite 32-bit；沒有 reset，PS 重開機不會恢復初值；16384 = 0 dBFS

## Slide 15: NCO ±1.04 GHz：RF 中心 2.8 GHz
RFDC
Nyquist Zone 2 · 1.92 ~ 3.84 GHz · 3.84 GSPS
rev0.12：2.5 ~ 3.5 GHz（NCO ±0.84）
rev0.1：2.3 ~ 3.3 GHz（NCO ±1.04，中心 2.8）
1.92
2.3
2.8
3.3
3.84
項目 | rev0.12（同事） | Rex rev0.1
NCO（兩板 ADC / DAC） | 0.84 / −0.84 GHz | 1.04 / −1.04 GHz
ADC Outclk（z2） | 30 MHz | 240 MHz（AGC）
z2 ADC AXIS | 未使用 | 8 個 → 各通道 in_1
z2 DAC 來源 | hier_rx 直接接 DAC | cal_plus_gain_control_chN
z2 ADC flag / clear | 未使用 | 接到各通道（RXAGC）
注意
• 三塊板 NCO 必須一致
• clk_adc0 也驅動 hier_mts，請同事確認 MTS 不受 240 MHz 影響
• 頻率換算依設定推算，尚未量測

## Slide 16: 兩個 bitstream 都通過 timing
IMPLEMENTATION
0.000
ns WNS · RFSoC_TX（0 failing endpoint）
+0.063
ns WNS · RFSoC_RX
+0.010
ns WHS · 兩板相同
0
critical warning（synth / impl）
 | RFSoC_TX build 01 | RFSoC_RX build 01
LUT / FF | 213,477（50.2 %）/ 343,806（40.4 %） | 62,320（14.7 %）/ 85,553（10.1 %）
BRAM / DSP | 566.5 tile（52.5 %）/ 2,904（68.0 %） | 224.5 tile（20.8 %）/ 0
最差路徑 | timer_1 → hier_rx_x0y1 debug ILA（同事設計，95 % 繞線） | Aurora GT 時脈 group
輸出（output_data/01/） | RFSoC_TX_01.bit / .ltx / .xsa、BOOT.bin | RFSoC_RX_01.bit / .ltx / .xsa
Vivado 2025.2 · xczu47dr-ffvg1517-2-i。RFSoC_TX 8 個通道合計約 120K LUT、202K FF、2,904 DSP；另有 Power Fit +0.003 ns、txagc_calc +0.065 ns 的小餘裕路徑（Follow-up F1）。

## Slide 17: RFSoC_TX 開機流程與執行期調整
PS 程式
RFDC
初始化
GPIO
EMIO
Gain BRAM
8 ch，讀回比對
Reg map
system + ch1~8
ADC
threshold × 8
RFDC
reset
BMC
handshake
MTS
+ handshake
MBS
+ handshake
前 5 步在第一次 BMC handshake 前完成；BMC 沒回 CMD 時程式會停在 handshake 等待
BOOT.bin
FSBL + bit + app（沒有 PMUFW，同 Calibration_Gain_Control）；output_data/01/BOOT.bin
PS 不處理
同事的 axi_gpio_arstn / axi_delay（Aurora reset 與延遲依同事流程人工操作）
目的（XSDB，reg_runtime/reg_rt.tcl） | 指令
切通道 / 看狀態 | reg_ch 3 · status all
本板 ADC loopback / 直通 | reg_wr signal_source_select 1 · reg_wr bypass_axis_iq 1
數位 gain 固定 0 dB | reg_set gain_index_manual 0 · reg_wr gain_index_mode_sel 1
寫 FIR 係數 | reg_wr in_band_fir_enable 0 → reg_fir_tap <t> <I> <Q> × 16 → reg_wr in_band_fir_enable 1

## Slide 18: RTL 模擬全部 PASS，尚未上板
驗證
Test | 內容 | 狀態
tb_axis_iq_source_mux | mem39 選擇、latency 0、tready、與 bypass 的關係（12 checks） | PASS
tb_gain_index | reg map → cal_cdc → gain_index_mux → Gain_Compensation，300 組隨機 bit-exact（18 checks） | PASS
tb_power_fit_db | CW / Pulse goal、2000 組隨機 pf 誤差 ≤ 1 LSB、自動鎖存（17 checks） | PASS
tb_agc_emu_top | 上電、RXAGC、TX / RX 切換、bypass、類比 / 數位分配、同步、遲滯（90 checks） | PASS
tb_txagc_calc_model | 對獨立行為模型，1,007,538 vectors | PASS
tb_pulse_timeline | Power Fit → AGC → SR / Gain 整鏈時間線 | PASS
Delay_Cal / CORDIC | 沒有 TB；CORDIC latency 未確認 | OPEN
上板 | RFSoC_TX / RFSoC_RX build 01 皆未上板 | OPEN
模擬在 source 專案 Calibration_Gain_Control/verification/ 執行（Vivado 2025.2 xsim，回歸 11 個 TB，2026-10-14）；RFSoC_TX 的 RTL 與 source 逐檔相同，未在本專案重跑。多通道接線只由 BD 讀取確認。

## Slide 19: 已知項目：下一版先處理 timing
FOLLOW-UP
# | 項目 | 建議 | 時機
F1 | Timing 餘裕幾乎為 0 | cw_power_calc_IQ 輸入加一級暫存器、txagc_calc stage 2 拆級、debug ILA probe 前加暫存器 | 下一版
F2 | 無訊號時 pf = +511 且沒有 flag | 加 sticky flag（飽和、輸入 0、CW timeout）或改輸出 0 / 保持前值 | 後續版本
F3 | Power Fit 設定 8 通道共用 | 需要各通道獨立時搬到 channel reg map | 依需求
F4 | sys14 build_version 讀回 0 | build_full_xsa.tcl 設定 CONFIG.BUILD_VERSION | 下一版
F5 | FIR 係數尚未依本板量測 | 逐通道量頻響，產生 8 組 S0.15 係數 | 上板後
TRM 上線後處理
• T1 SR 腳位接出：建 port、XDC（1.8 V）、重新 build
• T2 開機模式：依 TRM 需求決定（目前 RX mode）
• T3 RX mode 數位 gain 與 RXAGC flag clear 的意圖確認
請同事確認
• ADC Outclk 240 MHz 對 hier_mts 的影響
• onebit_cdc_fifo 補回的設定，更新 release
• hier_rx 的 M_AXIS_C0/C1 改成 Master

## Slide 20: 文件集中在 docs/，依層級分資料夾
文件
01_System/
系統層
• RFSoC_TX 設計筆記
• RFSoC_RX 設計筆記
• VU13P 設計筆記（同事原文）
02_RFSoC_TX/
RFSoC_TX
• Top_Architecture
• Register_Map
• Calibration
• Power_Fit
• Gain_Control
• RFDC_Configuration
• Follow_Up
• Reg_map / tools / history
03_RFSoC_RX/
RFSoC_RX
• Top_Architecture
• RFDC_Configuration
reference_rev0.12/
同事 rev0.12
• DESIGN
• SIGNAL_TRANSMISSION
• TIMING_SYNC
• DESIGN_NOTES × 3
• 原始簡報（本簡報版型）
每份 md 旁有同名 docx（docs/tools/mk_all_docx.sh 產生）；索引與閱讀指引見 docs/README.md。
本簡報與產生腳本在 docs/04_Presentation/（make_ppt.py）。

## Slide 21: 上板 bring-up（IF 輸出端）
下一步
1
燒錄 VU13P（rev0.12）、RFSoC_RX 01 .bit / .ltx、RFSoC_TX 01 BOOT.bin（各用自己的 .ltx）
2
Links 確認 Aurora channel_up；依同事流程 release arstn（z2 → z1）後送一次 SYSREF
3
暫存器 xsdb reg_rt.tcl status all：snapshot 計數增加、st_goal_db = −6 dBFS
4
ADC loopback signal_source_select = 1，確認 st_power_amp 與輸入位準一致、pf ≈ −6 − input_dBFS
5
Aurora 切回 0，Aurora 資料流動時重複，量 8 個 DAC 的 IF 輸出
6
校正 逐通道量頻響產生 FIR 係數；Delay / Phase / Gain 對齊 8 通道