## Slide 1: Reg Map Runtime 設定 SOP
透過 xsdb（JTAG）在 runtime 讀寫 cal_plus_gain_control ch1 / ch3 的 addressable_reg_map
Calibration_Gain_Control · XSA calibration_gain_control_10 · RegMap v7 · 2026-10-09

## Slide 2: 用途與檔案
PS 開機只寫一次初始值；實驗時用 xsdb 經 JTAG 直接改 reg map，不需重新 build、不需改 PS 程式。
檔案（reg_runtime/） | 用途
reg_rt.tcl | 主腳本：暫存器表（名稱 / 位址 / 格式 / 範圍）與 reg_* 指令
reg_template.tcl | 全部暫存器範本，每行預設註解；要改哪顆就拿掉 # 填值
fir_ch1_example.tcl | 只改 ch1 In-band FIR（enable + 16 taps）的範例
my_cfg_example.tcl | TX Manual mode 等常用設定範例
README.md | 完整文字說明
兩個通道，暫存器表相同、只差 base
通道 | reg map base | ADC → DAC
ch1 | 0xA002_0000 | m00/m01 → s00
ch3 | 0xA002_1000 | m10/m11 → s10
切換通道：reg_ch 1 / reg_ch 3
之後所有指令都作用在該通道，直到下一次 reg_ch。
單位：reg_set 用物理單位（dB / dBm / clk），腳本自動換算 raw、檢查範圍、寫完讀回比對。只有 raw 意義的暫存器（agc_reg5、phase_offset）用 reg_wr；FIR 係數用 reg_fir_tap <t> <I> <Q>。

## Slide 3: 連線架構
PC / 工作站
xsdb
+ reg_rt.tcl
hw_server
本機或既有
（如 Vivado :31000）
JTAG
JTAG-HS3（USB）
或 BMC XVC（網路）
RFSoC 47DR
PS APU
→ M_AXI_HPM
PL
addressable_reg_map
ch1 / ch3
連線方式 | 需要 | xsdb 啟動（在 reg_runtime 下）
接到已在跑的 hw_server（實測用） | Vivado Hardware Manager 已連板子 | xsdb -interactive reg_rt.tcl shell TCP:localhost:31000
BMC XVC（網路 JTAG） | 同網段 192.168.68.x，不需接線 | xsdb -interactive reg_rt.tcl shell xvc:192.168.68.42:2542
本機 USB-JTAG（JTAG-HS3） | HS3 插板上該顆 47DR 的 14-pin JTAG 座 | xsdb -interactive reg_rt.tcl shell
XVC port：47DR1 = 2542、47DR2 = 2550。燒錄網頁也用 BMC 的 XVC，燒錄中不要同時用 xsdb 連同一顆。外部 JTAG 座與 BMC 是否共用訊號，待硬體同事確認。

## Slide 4: Step 1 ~ 2：開啟 xsdb 並連線
1
載入環境、進入資料夾（Linux 工作站）
cd ~/Desktop/Rex_Dev_Temporally/\
Calibration_Gain_Control/reg_runtime
source /home/wavepro/Documents/\
vivado2025_2/2025.2/Vivado/settings64.sh
Windows：不用 source，直接執行 <安裝路徑>\2025.2\Vivado\bin\xsdb.bat；xsdb 裡的路徑用 / 。
2
啟動並連線（停在 xsdb% 提示字元）
xsdb -interactive reg_rt.tcl shell TCP:localhost:31000
連線失敗也會留在 xsdb%，直接打 reg_connect TCP:localhost:31000 重試。注意是 TCP 不是 TPC。
連線成功的畫面
connected: TCP:localhost:31000 ... channel ch1
(base 0xA0020000)
5 PSU
9* APU
10 Cortex-A53 #0 (Running)
11 Cortex-A53 #1 (Power On Reset)
check: agc_reg5 = 0x80,
power_limit_margin = 0x3
ready: reg_set / reg_get / ... (exit to quit)
xsdb%
9* APU：已選到 APU。check 讀到 0x80 / 0x3（開機初始值）= JTAG → reg map 路徑正常。

## Slide 5: Step 3：單顆暫存器讀寫（直接打指令）
xsdb% reg_ch 1
xsdb% reg_list ;# 全部
xsdb% reg_list agc_* ;# 只列 agc_ 開頭
xsdb% reg_get agc_target_power ;# 物理值
xsdb% reg_rd agc_reg5 ;# raw
xsdb% reg_set agc_target_power -40
xsdb% reg_set gain_index_ch_offset -4.0625
xsdb% reg_wr in_band_fir_enable 0
xsdb% reg_wr in_band_fir_enable 1
xsdb% reg_fir_tap 7 16384 0 ;# tap I Q
xsdb% reg_pulse agc_bypass_sr_update 0x3
xsdb% reg_ch 3 ;# 換 ch3
xsdb% exit
指令 | 說明
reg_ch 1¦3 | 切換通道
reg_list ?pattern? | 列出暫存器（raw + 物理值）
reg_get / reg_rd | 讀物理值 / 讀 raw
reg_set <name> <值> | 物理單位寫入，自動換算 + 範圍檢查 + 讀回
reg_wr <name> <raw> | 直接寫 raw（agc_reg5、enable 類）
reg_fir_tap <t> <I> <Q> | FIR tap，I / Q 為 signed 16-bit
reg_pulse <name> <raw> | 寫入後清 0（正緣觸發）
reg_info <name> | 位址 / 格式 / reset / 說明
每寫一顆立即生效（間隔約 ms）。順序就是生效順序：先改參數，最後才切 mode / enable。

## Slide 6: Step 4：一次寫多顆（設定檔）
1
複製範本，只把要改的行拿掉 #
cp reg_template.tcl my_test.tcl
reg_ch 1
reg_set agc_target_power -40
reg_set agc_manual_mode_offset 2.3125
reg_set agc_tx_power_mode 1 ;# 最後
reg_ch 3
reg_wr in_band_fir_enable 0
reg_fir_tap 7 16384 0
reg_wr in_band_fir_enable 1
沒拿掉 # 的行不會寫入；由上往下依序執行。
2
先離線檢查（不碰板子）
xsdb reg_rt.tcl sim my_test.tcl
3
上板執行（擇一）
A. 已在 xsdb% 裡（建議）
xsdb% reg_run my_test.tcl
B. 從 Linux 終端機一行跑完（自己連線、跑完結束）
REG_HW_URL=TCP:localhost:31000 \
xsdb reg_rt.tcl run my_test.tcl
已連上時不要在 xsdb% 裡打 xsdb reg_rt.tcl run ...；那是終端機用的指令。B 一定要帶 REG_HW_URL。

## Slide 7: 輸出判讀
輸出範例 | 意思 | 處理
channel ch3, reg map base 0xA0021000 | 之後寫的是 ch3 | 確認通道
agc_target_power <- -40 dBm (raw 0xD8 @ 0xA002009C) | 寫入成功且讀回一致 | 正常
in_band_fir_coef_tap_7 <- I 16384, Q 0 (raw 0x00004000) | FIR tap 寫入成功 | 正常
note: ... -1.03125 rounded to -1.0625 | 非 1/16 dB 倍數，已四捨五入 | 確認可接受
WARNING: ... outside valid ... -> hardware uses ... | 照寫，但硬體會夾住 / 用預設 | 檢查數值
done: my_test.tcl | 整個檔案跑完 | 正常
ERROR: my_test.tcl:5: ... | 第 5 行出錯，後面都沒執行 | 修正後重跑
ERROR 常見原因：
· 名稱打錯（會提示 did you mean ...）
· 超出格式範圍
· readback != written（PS 同時在寫 / 位址不對）
reg_list 的 FIR tap value 欄是把 32 bit 當無號數顯示，沒有意義；tap 看 raw 欄（[15:0] I、[31:16] Q）。raw 省略前導 0：0xFFC4 = 0x0000FFC4。

## Slide 8: 注意事項
!
立即生效、依序生效
每顆寫完立即生效，兩筆間隔約 ms，中間會有「部分新值」的狀態。先改參數，最後切 mode / enable。
!
bypass 不是凍結
agc_bypass_agc = 1 時類比不重送，但數位 gain 立刻改成 pf（R 被拿掉），輸出最多跳高約 4.94 dB。
!
PS 會覆蓋
PS 若之後再寫同一顆，xsdb 寫的值會被蓋掉（目前 PS 只在開機寫一次）。
!
觸發型暫存器
agc_bypass_sr_update 是正緣觸發，用 reg_pulse（寫 1 再寫 0）。
!
通道會延續
設定檔裡的 reg_ch 跑完仍有效；回到互動模式前先確認目前通道。
!
改 FIR 係數
先 in_band_fir_enable 0 → 寫 16 taps → 再 enable 1，避免新舊係數混用。

## Slide 9: 疑難排解
現象 | 原因 | 處理
ERROR: Connection refused | shell 沒帶位址 → 找本機 hw_server，但沒開也沒插線 | 帶位址：shell TCP:localhost:31000 或 xvc:...
Invalid transport name | 位址打錯（例如 TPC:localhost:31000） | 改成 TCP:localhost:31000
no targets found ... *APU* | hw_server 沒看到板子 / 板子未上電 | 看列出的 available targets；確認 Vivado 已 Open Target
memory / bus error | PL 未載入 bitstream 或 AXI 時脈未開 | 等 PS 開機完成（A53 #0 Running）再試
readback != written | PS 同時在寫、位址或 XSA 版本不對 | 確認 PS 狀態與 XSA 版本（目前 _10）
reg_ch 3: base not assigned | reg_rt.tcl 的 ::reg::CH_BASE 未填 | 依 Vivado address map 更新 CH_BASE
reg map 改版（位址 / 格式變更）時，同步修改 reg_rt.tcl 的 ::reg::def 表與 ::reg::CH_BASE；目前對應 RegMap v7 / XSA _10。

## Slide 10: 實測紀錄（2026-10-09）
項目 | 結果
環境 | 工作站（Linux）xsdb 2025.2 → Vivado hw_server（TCP:localhost:31000）→ 47DR1
連線 | 9* APU 選中，Cortex-A53 #0 Running（app 已從 QSPI 開機）
check | agc_reg5 = 0x80、power_limit_margin = 0x3（開機初始值）
ch1 reg_list | agc_rx_set_clear_cycle 6 / wait_clear 16 / sr_update_period 50 / mode_settle 64 ✓
ch3 reg_list | in_band_fir_enable 1、tap_0 ~ tap_12 與 reg_map_cfg.c 一致 ✓
待確認：筆電使用 JTAG-HS3 / BMC XVC 的接法與 BMC 是否共用 JTAG 訊號（與硬體同事確認後更新本 SOP）。